# ЛІТОХІМІЯ ТА ГІДРОХІМІЯ

Малюнок 1:1. Експедиція “Дністер” вирушає з гирла р.Сурша. 2.08.1995 р.

У серпні 1995 року у товаристві експедиції "Дністер" групою співробітників Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України у складі Спринського М.І., Балучинської М.В., Бойко Т.І., Пелипець М.В. виконувались гідрохімічні та літохімічні обстеження Дністровського водосховища та його притоків. Інтервал досліджень охоплює територію від р.Збруч до дамби Дністровськой ГЕС. У польових умовах групою за допомогою похідної гідрохімічної лабораторії проводолись визначення основного йонного складу вод, вмісту біогенних компонентів (нітритів, нітратів, амонію, заліза), розчиненого у воді кисню, загальної жорстокості, величини водневого показника (рН), фізичних властвостей води (мутності, кольору, запаху, смаку). Постійно велись спостереження за станом поверхневого шару водосховища. Таким чином, були проаналізовані води з рр.Мукша, Сурша, Тернава, Студениця, Жван і води водосховища. Одночасно відбирались проби води для лабораторних визначень вмісту металів, фенолів і нафтопродуктів. На вміст металів і нафтопродуктів за допомогою батометра ГР-18 випробувались горизонти водосховища на глибині 20 метрів. Відповідно у створі гідрохімічного випробування проводився відбір проб донних відкладів (глибинним пробовідбірником ГР-69), берегового намулу і заплавних грунтів для визначення валового вмісту металів і вмісту металів в сольових витяжках.

Аналітичні визначення вмісту металів, фенолів і нафтопродуктів у водах, а також металів у літохімічних пробах, сольових витяжках проведені у лабораторії спектральних методів ІГГГК НАН України під керівництвом В.Г.Гаєвського. Рівень літо- та гідрохімічного забрудненя Дністровського водосховища визначався відповідно до гранично допустимих концентрацій (ГДК), встановлених ГОСТ 2874-82 для вод культурно-побутового призначення (ГДКв) і вод, які використовуються у рибному господарстві (ГДК в.р.).

Нижче подаються окремо висліди гідрохімічних і літохімічних досліджень Дністровського водосховища.